令和３年度　環境調査・検査業務技術認定の審査結果について

１．認定の判定方法及び合否基準

認定の判定方法は「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所環境調査・検査業務技術認定制度要綱」（以下「要綱」といいます。）第４条（５）に基づき、「日本産業規格Q17043 適合性評価－技能試験に対する一般要求事項」に準拠する方法により行いました。

令和３年度環境調査・検査業務技術認定においては、提出書類の審査を行い、提出書類が適格であった事業者の分析結果について、両側危険率5%でGrubbsの棄却検定を行い、外れ値と判定されなかった分析値について、Zスコアの絶対値が3未満である事業者を適格としました。

次に、分析結果の検定で不適格となった分析値（Ａとします。）であっても、分析方法がもつ繰返し精度を考慮し、以下の範囲にあれば適格としました。

中央値×（１－Ｂ／１００）≦　Ａ　≦　中央値×（１＋Ｂ／１００）

ＢはJIS K0102又はJIS K0125に記載された各分析法の繰返し精度、または繰返し分析精度の上限値（％）

２．審査結果について

審査結果は表１のとおりです。また、項目ごとのヒストグラムは図１のとおりです。参加事業者32事業者のうち、全区分参加事業者数は30事業者、全区分認定事業者数は23事業者でした。

表１　審査結果

|  | 区分1．金属類 | 区分2．窒素化合物 |
| --- | --- | --- |
|  | ひ素 | 亜鉛 | アンモニア 性窒素 | 硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 | 全窒素 |
| 報告数 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 書類審査適格事業者数 | 31 | 28 |
| 外れ値を除いた平均値 | 0.019 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.98 |
| 外れ値を除いた標準偏差 | 0.0019 | 0.0097 | 0.043 | 0.017 | 0.022 |
| 適格事業者数 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| 区分毎の認定事業者数 | 29 | 24 |

|  | 区分3．りん化合物 | 区分4．揮発性有機化合物 | 区分5．その他 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | りん酸性 りん | 全りん | トリクロロ エチレン | テトラクロ ロエチレン | ＣＯＤ |
| 報告数 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| 書類審査適格事業者数 | 30 | 32 | 31 |
| 外れ値を除いた平均値 | 0.18 | 0.18 | 0.036 | 0.050 | 13 |
| 外れ値を除いた標準偏差 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0062 | 1.2 |
| 適格事業者数 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| 区分毎の認定事業者数 | 29 | 31 | 31 |

| 区分１（ひ素） | 区分１（亜鉛） |
| --- | --- |
| 区分２（アンモニア性窒素） | 区分２（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素） |
| 区分２（全窒素） | 区分３（りん酸性りん） |
| 区分３（全りん） | 区分４（トリクロロエチレン） |
| 区分４（テトラクロロエチレン） | 区分５（ＣＯＤ） |

図１　項目ごとのヒストグラム

：不適格とした事業者のデータ

- ヒストグラムには分析結果の検定に供した全ての事業者のデータを示している。